ОПИСАНИЕ

Конкурсного задания

Внутриучрежденческого отборочного соревнования «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Сухое строительство

и штукатурные работы

ВОС-2018_ОКЗ-21_

Количество часов на выполнение задания: 4,5 ч.

# СОДЕРЖАНИЕ

Описание конкурсного задания включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Инструкция для участника

- Оборудование, машины, приспособления и необходимые материалы

Конкурсное задание состоит из следующих документов/файлов:

- Описание Конкурсного задания

- Чертежи:

- ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 1

- ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 2

- ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 3

- ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 4

- ВОЧ – 2018_КЗ - 21 – лист 5

Описание Конкурсного задания имеет приоритет над чертежами.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессионального навыка

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Сухое строительство и штукатурные работы.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции

Сухое строительство и штукатурные работы включает в себя:

- Оформление и украшение помещений посредством обработки элементов и материалов, содержащих гипс. В частности, сюда входят:

  - Установка металлического каркаса с облицовкой гипсовой строительной плитой;

  - Финишное шпаклевание, с предварительной заделкой стыков и установкой углозащитных профилей;

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с Техническим описанием и данным Описанием к Конкурсному заданию.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное описание конкурсного задания содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

- Техническое описание по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»;

- Регламент организации и проведения отборочных (внутриучрежденческих) соревнований для участия в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»  чемпионата «WorldSkills Russia»,

- Специальные правила по компетенции;

- Правила техники безопасности и санитарные нормы.

Обратите внимание:

- Гипсокартонный лист переименован в гипсовую строительную плиту (ГСП).

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс (в конкурсе участвует ОДИН человек!)

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

В соответствии с техническим описанием конкурсное задание является модульным.

- Модуль 1: Сборка конструкции;

- Модуль 2: Финишное шпаклевание, с предварительной заделкой стыков и установкой углозащитных профилей;

Каждый модуль оценивается отдельно, т.е. ошибка в одном модуле не приводит к потере баллов в другом модуле. Оценке не подлежат элементы, не обшитые ГСП, незафиксированные (незакрепленные) должным образом плиты (отсутствуют саморезы), шастично или полностью не отшпаклевана поверхность, не установлены углозащитные профили и т.п. Измерения производятся по кромке ГСП.

Модули выполняются строго по порядку, начиная с первого. Оценка КЗ происходит по окончании времени отведенного на выполнение модуля.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное заданий является секретным и будет обнародовано для участников за 15 минут до старта.

На время ознакомления с конкурсным заданием и его выполнения, участник должен будет сдать все электронные гаджеты. Пользоваться калькуляторами запрещено.

Перерывы для участников в течение выполнения конкурсного задания не предусмотрены.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Время на задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Сборка конструкции | 2,5 часа |
| 2 | Модуль 2: Финишное шпаклевание, с предварительной заделкой стыков и установкой углозащитных профилей | 2 часа |
|  | ИТОГО: | 4,5 часа |

## МОДУЛЬ 1

Дни: Каждая группа выполняет задание согласно графика

Время: 2,5 часа для сборки

ИНСТРУКЦИЯ

Этот модуль включает в себя монтаж элементов конструкции на металлическом каркасе с однослойной или двуслойной обшивками из гипсовых строительных плит (ГСП),

Все контролируемые размеры снимаются по гипсовой строительной плите.

Углы, а также отклонения поверхности от горизонтальной и вертикальной плоскостей оцениваются с допусками указанными в пункте 4.9 Технического описания КЗ-21.

Технические требования:

  - Максимальное расстояние между саморезами при креплении ГСП 200 мм.

  - Стоечный профиль должен быть установлен в направляющий профиль в вертикальном положении, и зафиксирован вверху и внизу при помощи просекателя.

  - Верхняя часть конструкции обшита ГСП, все размеры указаны с учетом ГСП.

Все элементы (фрагменты) конструкции собираются на рабочем месте и только во время проведения конкурса. Не допускается сборка (изготовление) фрагментов конструкции на полу, за исключением случаев, когда данный элемент невозможно собрать (изготовить) другим способом.

Модуль подлежит оценке только при сборке всей конструкции.

Допуски указаны в пункте 4.9 Технического описания КЗ-21.

Участник должен обратить особое внимание на организацию рабочего места и его чистоту, во время и после выполнения задания.

## МОДУЛЬ 3

День: Каждая группа выполняет задание согласно графика

Время: 2 часа - Финишное шпаклевание, с предварительной заделкой стыков и установкой углозащитных профилей

ИНСТРУКЦИЯ

На наружные углы устанавливаются металлические углозащитные профили.

Стыки и внутренние углы должны быть зашпаклеваны с применением бумажной армирующей ленты.

Поверхность заделки стыков и внутренних углов должна иметь максимально гладкую поверхность.

Качество при заделки стыков и финишном шпаклевании - Q2.

Все элементы крепления (шляпки саморезов) должны быть зашпаклеваны.

Для заделки стыков, саморезов, а также для установки металлических углозащитных профилей используется гипсовая шпаклевка.

Для завершения модуля необходимо, используя гипсовую шпаклевку, произвести финишное шпаклевание наружных поверхностей стен конструкции (объем выполняемых работ может быть изменен).

- Покрытие должно иметь максимально гладкую поверхность.

- Монтаж углозащитных профилей и финишное шпаклевание допускается, только по обшитой ГСП поверхности.

- Допуски указаны в пункте 4.9 Технического описания КЗ-21.

- Во время и после выполнения задания, участник должен обращать внимание на организацию рабочего места и его чистоту.

5. Критерии оценки

Согласно регламенту Отборочных (внутриучрежденческих) соревнований при оценивании выполненного КЗ требуется максимальная объективность.

Выполненные конкурсные задания оцениваются в соответствии с регламентами начисления баллов, принятыми в WSR на основании требований к компетенции, определяемых Техническим описанием.

Эксперты несут ответственность согласно Кодексу этики.

Каждый участник соревнований будет ознакомлена со схемой оценки конкурсного задания под подпись.

6        ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА

Участник должен обратить особое внимание на организацию рабочего места и работать в соответствии с правилам WorldSkills Russia в области безопасности и охраны окружающей среды.

## ОБОРУДОВАНИЕ, МАШИНЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И НЕОБХОДИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все материалы, которые будут использоваться для выполнения конкурсного задания, а также рекомендованный и разрешенный инструмент представлены в инфраструктурном листе.

Смотрите техническое описание КЗ-21

8 	ЖЮРИ ЧЕМПИОНАТА

В судействе будут принимать участие эксперты-компатриоты, а также могут приглашаться независимые эксперты.

9 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ ИНСТРУМЕНТУ

При проведении процедуры оценки Участники конкурса должны будут предоставить тот контрольно-измерительный инструмент, который они использовали при выполнении модуля.

Обязательный контрольно-измерительный инструмент:

- Уровень пузырьковый 1200 мм;

- Уровень пузырьковый 600 мм;

- Уровень пузырьковый 400 мм;

- Угольник строительный (НЕ СТОЛЯРНЫЙ) – 300 мм.

В случае непредоставления данных контрольно-измерительных инструментов, оценка модулей будет производиться измерительным инструментом на усмотрение жюри чемпионата.